## Slide 1: ĐỊNH LUẬT OHM TOÀN MẠCH
CHỦ ĐỀ

## Slide 2
Điện năng tiêu thụ của đoạn mạch
A = Uq = UIt
Công suất điện
P =
Công của nguồn điện
A = qE = E It
Công suất nguồn điện
E I
=U.I
P =
Nhiệt lượng tỏa ra
Q = RI2t
Công suất tỏa nhiệt của vật dẫn
P = RI2 =

## Slide 3: Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ có điện trở R
Định luật Ohm cho đoạn mạch chỉ có R:
Nhắc lại
Các điện trở ghép nối tiếp:
I = I1 = I2 = ... = In;
U = U1 + U2 + ... + Un;
R = R1 + R2 + ... + Rn.
Các điện trở ghép song song:
I = I1 + I2 + ... + In;
U = U1 = U2 = ... = Un;
U
I =
I
Hiệu điện thế 2 đầu R:
U = R.I

## Slide 4: ĐỊNH LUẬT OHM ĐỐI VỚI TOÀN MẠCH
Cường độ dòng điện chạy trong mạch điện kín tỉ lệ thuận với suất điện động của nguồn điện và tỉ lệ nghịch với điện trở toàn phần của mạch đó
I: cường độ dòng điện (A)
E suất điện động của nguồn điện (V)
R điện trở mạch ngoài ()
r điện trở trong của nguồn điện ()
Hiệu điện thế 2 đầu AB
UAB= R.I =
E –r.I

## Slide 5: GHÉP CÁC NGUỒN ĐIỆN
Eb= E1+E2 +…+En
rb = r1+r2 +…+rn
Nếu n nguồn điện giống nhau
Eb= n.E
rb = n.r
Các nguồn điện giống nhau mắc song song
Eb= E
rb = r/n

## Slide 6
Điện trở của đèn:
Ví dụ 1: Đèn 3V – 6W mắc vào hai cực acquy (E = 3V, r = 0,5Ω). Tính điện trở đèn, cường độ dòng điện, hiệu điện thế và công suất tiêu thụ của đèn.
Cường độ dòng điện qua đèn:
Hiệu điện thế của đèn: U = IR = 1,5.1,5 = 2,25V.
Công suất tiêu thụ của đèn: P = RI2 = 1,5.1,52 = 3,375W.

## Slide 7
Ví dụ 2: Cho mạch điện như hình. Biết nguồn điện có suất điện động E = 12V và có điện trở trong r = 1Ω, các điện trở R1 = 10Ω, R2 = 5Ω và R3 = 8Ω.
a) Tính tổng trở R của mạch ngoài.
b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện và hiệu điện thế mạch ngoài U.
c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1.
d) Tính hiệu suất H của nguồn điện.

## Slide 8
E = 12V; r = 1Ω
R1 = 10Ω, R2 = 5Ω và R3 = 8Ω.
Tính tổng trở RN của mạch ngoài.
RN = R1 + R2 + R3 = 23Ω
b) Tính cường độ dòng điện I chạy qua nguồn điện
Hiệu điện thế mạch ngoài
UN = I.RN = 0,5.23 = 11,5V

## Slide 9
E = 12V; r = 1Ω
R1 = 10Ω, R2 = 5Ω và R3 = 8Ω.
c) Tính hiệu điện thế U1 giữa hai đầu điện trở R1
U1 = I.R1 = 0,5.10 = 5 V
d) Tính hiệu suất H của nguồn điện

## Slide 10
TRẮC NGHIỆM

## Slide 11
1
Trong một mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài có điện trở R. Hệ thức nêu lên mối quan hệ giữa các đại lượng trên với cường độ dòng điện I chạy trong mạch là:

## Slide 12
2
Tìm phát biểu sai
A. Hiện tượng đoản mạch xảy ra khi điện trở của mạch ngoài rất nhỏ
B. Suất điện động E của nguồn điện luôn có giá trị bằng độ giảm điện thế mạch trong.
C. Suất điện động E của nguồn điện có giá trị bằng tốc độ giảm thế ở mạch ngoài và mạch trong.
D. Điện trở toàn phần của toàn mạch là tổng giá trị số của điện trở trong và điện trở tương đương của mạch ngoài.
- Độ giảm thế trên đoạn mạch: UN = I.RN
- Suất điện động của nguồn điện: E = I.RN + I.r > UN.

## Slide 13
3
Cho mạch điện như hình vẽ, biết R = r. Cường độ dòng điện chạy trong mạch là:

## Slide 14
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói.
Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω.
Câu 4. Cường độ dòng điện qua mạch chính là
A. 0,5A
B. 1A
C. 1,5A
D. 2A
R1 // R2  R12 = 2
R12 nt R3  Rtd = 3
I = 1,5A

## Slide 15
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói.
Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω.
Câu 5. Hiệu điện thế hai cực của nguồn điện là
A. 4V
B. 4,5V
C. 5V
D. 5,5V
U = Rtd.I = 3. 1,5 = 4,5V
Cách khác: U = E - r.I = 6 - 1,5 = 4,5V

## Slide 16
Cho mạch điện như hình vẽ, bỏ qua điện trở các đoạn dây nói.
Biết R1 = 3Ω, R2 = 6Ω, R3 = 1Ω, E = 6V, r = 1Ω.
Câu 6. Công suất của nguồn điện là
A. 3W
B. 6W
C. 9W
D. 12W
P = E.I = 6.1,5 = 9W

## Slide 17
Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.
Câu 7. Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 bằng
A. 2,4V
B. 0,4V
C. 1,2V
D. 9V
R12= 6
Rtd= 4
I= 0,6A
U= 2,4V

## Slide 18
Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.
Câu 8. Công suất mạch ngoài là
A. 0.64W
B. 1W
C. 1,44W
D. 1,96W
P = U.I = 2,4 . 0,6 = 1,44W

## Slide 19
Cho mạch điện như hình vẽ, R1 = 1Ω, R2 = 5Ω, R3 = 12Ω, E = 3V, r = 1Ω. Bỏ qua điện trở của dây nối.
Câu 9. Hiệu suất của nguồn điện bằng
A. 60%
B. 70%
C. 80%
D. 90%
H = = 0,8

## Slide 20
Câu 4 trang 58 SGK
Một acquy có E = 6V, r = 0,6Ω dùng acquy này thắp sáng đèn (6V-3W)
Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch, hiệu điện thế 2 cực của acquy.
Đ (6V-3W)
Cường độ dòng điện trong mạch
Rđ = = 12
I = =0,476A
Hiệu điện thế 2 cực acquy
U = Rđ.I = 5,714V

## Slide 21
Câu 5 trang 58 SGK
Hai nguồn điện có suất điện động và điện trở trong lần lượt là E1 = 4,5V, r1 = 3Ω ; E2 = 3V, r2 = 2Ω
Tính cường độ dòng điện chạy trong mạch và hiệu điện thế UAB.
Cường độ dòng điện trong mạch
I = = 1,5A
Hiệu điện thế UAB
UAB = E1 – r1.I = 0V
E1, r1
E2, r2
A
B

## Slide 22
Câu 6 trang 58 SGK
Eb=2E = 3V; rb =2r = 2
I = = 0.375A
Rđ=12
Rtd = 6

## Slide 23
Câu 6 trang 58 SGK
a) Các đèn có sáng bình thường không?
Uđ = Rtd.I =2,25V < 3V
đèn sáng yếu hơn bình thường

## Slide 24
Câu 6 trang 58 SGK
b) Hiệu suất của bộ nguồn
H =
c) Hiệu điện thế giữa 2 cực mỗi pin
U = E1 –r1.I = 1,5 – 0,375 = 1,125V

## Slide 25
Câu 6 trang 58 SGK
d) Tháo bớt 1 đèn. Công suất của đèn còn lại
I’ = A
P’ = R.I’2 = 2 = 0,55W

## Slide 26: Bài tập 1 và 2 trang 62 SGK

## Slide 27: Bài tập 1 trang 62 SGK
E=6V
R1=R2=30
R3=7,5
a) Điện trở tương đương mạch ngoài
RN = 5

## Slide 28: Bài tập 1 trang 62 SGK
E=6V
R1=R2=30
R3=7,5
b) Cường độ dòng điện qua mỗi điện trở
I = 1,2A
Cường độ dòng điện mạch chính
Hiệu điện thế mạch ngoài
UN= I.RN = 6V = E
R1 //R2//R3
U1 =U2 =U3 = UN= 6V
I1 =U1 / R1 = 0,2A = I2
I3 =U3 / R3 = 0,8A

## Slide 29: Bài tập 2 trang 62 SGK
Cho mạch điện có sơ đồ như hình 11.4, trong đó các ắc quy có suất điện động E1 = 12V; E2 = 6V và có điện trở không đáng kể. Các điện trở R1 = 4Ω; R2 = 8Ω
a) Cường độ dòng điện trong mạch
I = 1,5A
b) Công suất tiêu thụ của mỗi điện trở
P1= I2.R1 = 9W
P2= I2.R2 = 18W

## Slide 30: Bài tập 2 trang 62 SGK
E1 = 12V; E2 = 6V và có điện trở không đáng kể. R1 = 4Ω; R2 = 8Ω
c) Công suất của mỗi acquy
Năng lượng mỗi acquy cung cấp trong 5 phút
A1= PN1.t = 18.300=5400J
A2= PN2.t = 9.300=2700J
PN1= I.E1 = 18W
PN2= I.E2 = 9W