## Slide 1
HƯỚNG DẪN THÍ NGHIỆM VÀ THỰC HÀNH: Khảo sát chuyển động rơi tự do và đo gia tốc rơi tự do

## Slide 2
Khảo sát chuyển động rơi tự do. Xác định gia tốc rơi tự do
BÀI THỰC HÀNH:
I. MỤC ĐÍCH:
Đo được thời gian rơi t của một vật trên những quãng đường s khác nhau, vẽ và khảo sát đồ thị s ~ t2 , để rút ra kết luận về tính chất của chuyển động rơi tự do và xác định được gia tốc rơi tự do.

## Slide 3
II. CƠ SỞ LÝ THUYẾT
Thả một vật ( trụ thép, viên bi…) từ độ cao s trên mặt đất, vật sẽ rơi rất nhanh theo phương thẳng đứng (phương song song với dây dọi). Trong trường hợp này ảnh hưởng của không khí không đáng kể, vật chỉ chuyển động dưới tác dụng của trọng lực, nên có thể coi là vật rơi tự do.
Khi một vật có vận tốc ban đầu bằng 0, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc a, thỡ quãng đường đi được s sau khoảng thời gian t ( tính từ lúc vật bắt đầu chuyển động ) được xác định bởi công thức :
Đồ thị biểu diễn quan hệ giữa s và t2 có dạng một đường thẳng đi qua gốc toạ độ và có hệ số góc tg = a/2.

## Slide 4
III. DỤNG CỤ CẦN THIẾT
1.Gi¸ ®ì th¼ng ®øng cã d©y däi vµ ba ch©n vÝt ®iÒu chØnh th¨ng b»ng.
2.Trô b»ng s¾t non (bi) lµm vËt r¬i tù do.
3.Nam ch©m ®iÖn cã hép c«ng t¾c ®ãng ng¾t ®iÖn ®Ó gi÷ vµ th¶ r¬i vËt.
4.Cæng quang ®iÖn E.
5.§ång hå thêi gian hiÖn sè , ®é chia nhá nhÊt 0.001s.
6.Thư­íc th¼ng 800mm g¾n chÆt vµo gi¸ ®ì.
7.Ke ba chiÒu ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Çu cña vËt r¬i.
8. Kh¨n v¶i b«ng ®Ó ®ì vËt r¬i.

## Slide 5
IV. LẮP RÁP THÍ NGHIỆM
1.Nam ch©m ®iÖn N l¾p trªn ®Ønh gi¸ ®ì, ®ưîc nèi qua c«ng t¾c vµo æ A cña ®ång hå ®o thêi gian. æ A võa cÊp ®iÖn cho nam ch©m, võa nhËn tÝn hiÖu tõ c«ng t¾c chuyÓn vÒ. Cæng E l¾p ë dư­íi, ®ư­îc nèi víi æ B. Sö dông MODE ®o A  B, chän thang ®o 9,999s.
2.Quan s¸t qu¶ däi, phèi hîp ®iÒu chØnh c¸c vÝt ë ch©n gi¸ ®ì sao cho qu¶ däi n»m ®óng t©m lç trßn T. Khi vËt r¬i qua lç trßn cña cæng quang ®iÖn E, chóng cïng n»m trªn mét trôc th¼ng ®øng. Kh¨n v¶i b«ng ®ư­îc ®Æt n»m d­ưíi ®Ó ®ì vËt r¬i .
3.Cho nam ch©m hót gi÷ vËt r¬i. Dïng miÕng ke ¸p s¸t ®¸y vËt r¬i ®Ó x¸c ®Þnh vÞ trÝ ®Çu s0 cña vËt. Ghi gi¸ trÞ s0 vµo b¶ng 1.

## Slide 6
V. TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM
Kh¶o s¸t chuyÓn ®éng r¬i tù do:
1.Níi láng vÝt vµ dÞch cæng quang ®iÖn E vÒ phÝa d­ưíi c¸ch s0 mét kho¶ng s = 50 mm . NhÊn nót RESET trªn mÆt ®ång hå ®Ó chØ thÞ sè vÒ gi¸ trÞ 0000.
2. Ên nót trªn hép c«ng t¾c ®Ó th¶ vËt r¬i, råi nh¶ nhanh nót tr­íc khi vËt r¬i ®Õn cæng quang ®iÖn E (*) . Ghi thêi gian r¬i cña vËt vµo b¶ng 1. LÆp l¹i phÐp ®o trªn 3 lÇn ghi vµo b¶ng 1.
3.Níi láng vÝt h·m vµ dÞch cæng quang ®iÖn E vÒ phÝa d­ưíi, c¸ch vÞ trÝ s0 mét kho¶ng s lÇn l­ưît b»ng 200mm; 450 mm; 800 mm. øng víi mçi gi¸ trÞ cña s, th¶ vËt r¬i vµ ghi thêi gian t tư­¬ng øng vµo b¶ng 1. LÆp l¹i 3 lÇn phÐp ®o.
Chó ý : * Cæng E chØ ho¹t ®éng ®ưîc khi nót nhÊn trªn hép c«ng t¾c nh¶.
C¸c thao t¸c kh«ng chuÈn x¸c cho kÕt qu¶ ®o sai cÇn lo¹i bá vµ thùc hiÖn ®o l¹i theo c¸c bư­íc a, b

## Slide 7
2.§o gia tèc r¬i tù do :
1) Níi láng vÝt vµ dÞch cæng quang ®iÖn E vÒ phÝa dư­íi c¸ch s0 mét kho¶ng s = 0,200 m . Ên nót RESET trªn mÆt ®ång hå ®Ó chØ thÞ sè vÒ gi¸ trÞ 0000.
2) Ên nót trªn hép c«ng t¾c ®Ó th¶ vËt r¬i, råi nh¶ nhanh nót trưíc khi vËt r¬i ®Õn cæng quang ®iÖn E. Ghi thêi gian r¬i cña vËt vµo b¶ng 1. LÆp l¹i phÐp ®o trªn 5 lÇn ghi vµo b¶ng 1.
3) Níi láng vÝt vµ dÞch cæng quang ®iÖn E vÒ phÝa dư­íi, c¸ch vÞ trÝ s0 mét kho¶ng s = 0,300 ; 0,400 ; 0,500 ; 0,600; 0,700 ; 0,800m. øng víi mçi kho¶ng c¸ch s , th¶ vËt r¬i vµ ghi thêi gian t­ư¬ng øng vµo b¶ng 1, lÆp l¹i 5 lÇn .
KÕt thóc thÝ nghiÖm : NhÊn kho¸ K , t¾t ®iÖn ®ång hå ®o thêi gian hiÖn sè.

## Slide 8
KÕt luËn : ChuyÓn ®éng r¬i tù do lµ mét chuyÓn ®éng nhanh dần đều
s2 = 4s1  t2 = 2t1 .
s3 = 9s1  t3 = 3t1 .
KÕt qu¶ cho thÊy : s ~ t2 .
NhËn xÐt :
VI. Kết quả thÝ nghiÖm

## Slide 9
s(mm) | Thêi gian r¬i t (s) |  |  | 
 | 1 | 2 | 3 | TB
50 | 0.098 | 0.097 | 0.098 | 0.098
200 | 0.201 | 0.200 | 0.200 | 0.200
450 | 0.301 | 0.302 | 0.301 | 0.301
500 | 0.319 | 0.319 | 0.319 | 0.319
600 | 0.349 | 0.349 | 0.350 | 0.349
800 | 0.403 | 0.402 | 0.403 | 0.403
LÇn ®o
KÕt luËn : ChuyÓn ®éng r¬i tù do lµ mét chuyÓn ®éng nhanh dần dều
s2 = 4s1  t2 = 2t1 .
s3 = 9s1  t3 = 3t1 .
KÕt qu¶ cho thÊy : s ~ t2 .
NhËn xÐt :

## Slide 10
Kết quả TN và đồ thị s = s(t)

## Slide 11
Kết quả TN và đồ thị s = s(t2)

## Slide 12
Kết quả TN và đồ thị v = v(t)