## Slide 1
VẬT LIỆU POLIME

## Slide 2
VẬT LIỆU POLIME
1
2
3
Chất dẻo
Tơ
Cao su

## Slide 3
1
CHẤT DẺO
Khái niệm
Chất dẻo: là những vật liệu polime có tính dẻo.
Tính dẻo: là tính bị biến dạng khi chịu tác dụng của nhiệt hay áp lực bên ngoài và vẫn giữ nguyên sự biến dạng đó khi thôi tác dụng.
Thành phần
chính: polime
phụ: chất dẻo hóa, chất độn, chất màu, chất ổn định,…
Một số polime làm chất dẻo

## Slide 4
1
CHẤT DẺO
Một số polime làm chất dẻo
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Polietilen
(P.E)
(-CH2-CH2-)n
CH2=CH2
Trùng hợp
Tính chất : dẻo, mềm, có tính trơ tương đối.
Ứng dụng : Bọc dây điện, dây cáp, sản xuất ống dẫn, làm màng và tấm PE dùng để bao gói hàng, bảo vệ máy móc và các chi tiết máy, làm các khinh khí cầu, áo mưa, khăn trải bàn, mái che,…

## Slide 5
1
CHẤT DẺO
Một số polime làm chất dẻo
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Poli(vinylclorua)
(P.V.C)
Trùng hợp
Tính chất : chất vô định hình, cách điện tốt, bền với axit.
Ứng dụng : làm vật liệu điện, ống dẫn nước, vải che mưa, da giả,..
(-CH2-CH-)n
Cl
CH2=CH
Cl

## Slide 6
1
CHẤT DẺO
Một số polime làm chất dẻo
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Polipropilen
(P.P)
Trùng hợp
Tính chất : tính bền cơ học cao, bị xé rách dễ dàng khi có 1 vết cắt hay vết thủng nhỏ, trong suốt, độ bóng bề mặt cao, có tính chống thấm oxi, hơi nước, dầu mỡ và các khí khác.
Ứng dụng : dùng làm bao bì có một lớp chứa đựng bảo quản thực phẩm không yêu cầu chống oxy hóa 1 cách nghiêm ngặt.
Tạo thành sợi, dệt thành bao bì đựng lương thực, ngũ cốc có số lượng lớn.
Làm màng phủ ngoài đối với màng nhiều lớp để tăng tính chống thấm khí, hơi nước, tạo khả năng in ấn cao và dễ xé rách để mở bao bì (do có tạo sẵn vết đứt)
(-CH2-CH-)n
CH3
CH2=CH
CH3

## Slide 7
1
CHẤT DẺO
Một số polime làm chất dẻo
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Polistiren
(P.S)
Trùng hợp
Tính chất : cứng trong suốt, không có mùi vị. Không màu và dễ tạo màu.
Ứng dụng : sx hộp xốp nhựa đựng thực phẩm, vỏ nhựa CD, DVD, đồ chơi trẻ em, máy vi tính, máy sấy tóc, thiết bị nhà bếp, hộp nhựa, ly nhựa, tô chén nhựa, khay nhựa.
Tuy nhiên, đối với sản phẩm từ nhựa PS tốt nhất là không nên dùng PS để đựng thức ăn nóng (trên 70oC) vì ở nhiệt độ cao lượng monostiren giải phóng ra lượng lớn sẽ tổn hại đến gan. Do đó, không dùng khay nhựa từ PS để đựng nước sôi, thức ăn nhiều dầu mỡ, dưa muối, giấm. Hiện nay, chất liệu HIPS đã được sử dụng thay thế nhựa PS và an toàn hơn trong đóng gói thực phẩm.
(-CH2-CH-)n
C6H5
CH2=CH
C6H5

## Slide 8
1
CHẤT DẺO
Một số polime làm chất dẻo
Công thức
Monome ban đầu
Loại pứ đ.chế
Poli(metyl metacrylat)
Thủy tinh hữu cơ
Trùng hợp
Tính chất: bền, cứng, trong suốt, truyền sáng tốt, không bị vỡ vụn khi va chạm, dễ pha màu, dễ tạo dáng,..
Ứng dụng: làm kính máy bay, ô tô, kính trong máy móc nghiên cứu, kính xây dựng, kính y học, kính bảo hiểm,…
CH3
(-CH2-C-)n
COOCH3
CH3
CH2=C
COOCH3
PMM

## Slide 9
1
CHẤT DẺO
Vật liệu compozit
là vật liệu gồm polime làm nhựa nền tổ hợp với các vật liệu vô cơ và hữu cơ khác.
Thành phần: gồm chất nền, chất độn, ngoài ra còn có các phụ gia khác
Tính chất: rắn hơn, bền hơn, chịu nhiệt tốt hơn,… so với polime thành phần.

## Slide 10
2
TƠ SỢI
Khái niệm – Đặc điểm
Tơ là những vật liệu polime hình sợi dài và mảnh với độ bền nhất định.
Những phân tử polime trong tơ có mạch không phân nhánh xếp song song nhau.
Phân loại
Tơ thiên nhiên:
Tính chất của polime dùng làm tơ: là chất rắn, tương đối bền với nhiệt, mềm, dai, không độc và có khả năng nhuộm màu
Tơ hóa học:
Có sẵn trong thiên nhiên
(bông, len, tơ tằm,…)
Tơ nhân tạo
Tơ tổng hợp
từ các polime tổng hợp: nilon, nitron,…
chế biến hóa học các polime thiên nhiên: tơ visco, tơ xenlulozơ axetat,…

## Slide 11
2
TƠ SỢI
Một số loại tơ thường gặp
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Nilon-6
Trùng ngưng
Tính chất : Nilon−6 có tính dai, bền, mềm óng mượt, ít thấm nước, mau khô, kém bền với nhiệt, axit và kiềm
Ứng dụng : dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,…
(-NH-(CH2)5-CO)n
NH2-(CH2)5-COOH
Axit -aminocaproic

## Slide 12
2
TƠ SỢI
Một số loại tơ thường gặp
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Nilon-6,6
Trùng ngưng
Tính chất : dai, bền, mềm mượt, óng mượt, ít thấm nước, giặt mau khô, kém bền với nhiệt, với axit, với kiềm.
Ứng dụng : dệt vải may mặc, vải lót săm lốp xe, dệt bít tất, bện làm dây cáp, dây dù, đan lưới,…
(-NH-(CH2)6-NH-CO-(CH2)4-CO-)n
NH2-(CH2)6-NH2
Hexametylendiamin
HOOC-(CH2)4-COOH
Axit adipic

## Slide 13
2
TƠ SỢI
Một số loại tơ thường gặp
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Poli(etylen terephtalat)
Trùng ngưng
Tính chất : rất bền về mặt cơ học ; bền đối với nhiệt, với axit, với kiềm hơn nilon.
Ứng dụng : dùng dệt vải may mặc.
(-O-(CH2)2-O-CO-C6H4-CO-)n
HO-(CH2)2-OH
Etylen glicol
HOOC-C6H4-COOH
Axit teraphtalic
Tơ lapsan

## Slide 14
2
TƠ SỢI
Một số loại tơ thường gặp
Công thức
Monome ban đầu
Loại pứ đ.chế
Poli
(acrilonitrin)
Trùng hợp
Tính chất : dai, bền với nhiệt và giữ nhiệt tốt
Ứng dụng : dệt vải may quần áo ấm, bện thành sợi len đan áo rét.
CH2=CH-CN
acrilonitrin
Tơ nitron/ tơ olon
(-CH2-CH-)n
CN

## Slide 15
3
CAO SU
Khái niệm – Đặc điểm
Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
Tính đàn hồi là là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại hình dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.
Phân loại
Cao su thiên nhiên:
Lấy từ mủ cây cao su
Tính chất: tính đàn hồi, không dẫn nhiệt và điện, không thấm nước và khí, không tan trong nước, etanol,.. tan trong xăng, benzen.
Trong phân tử vẫn còn liên kết  nên có thể tham gia các phản ứng như anken.
Lưu hóa cao su: đun nóng 150oC hỗn hợp cao su và lưu huỳnh sẽ tạo ra cầu nối disunfua -S-S- giữa các mạch cao su làm cho chúng trở thành mạng không gian.
Công thức: (-CH2-C(CH3) = CH-CH2-)n
Tính chất của cao su lưu hóa: đàn hồi hơn, khoảng chịu nhiệt rộng hơn, lâu mòn hơn, khó tan trong dung môi hơn cao su không lưu hóa.

## Slide 16
3
CAO SU
Khái niệm – Đặc điểm
Cao su là vật liệu polime có tính đàn hồi.
Tính đàn hồi là là tính biến dạng khi chịu lực tác dụng bên ngoài và trở lại dạng ban đầu khi lực đó thôi tác dụng.
Phân loại
Cao su thiên nhiên:
Lấy từ mủ cây cao su
Cao su tổng hợp:
Do con người tổng hợp nên

## Slide 17
3
CAO SU
Một số cao su tổng hợp
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Cao su buna
(-CH2-CH=CH-CH2-)n
Buta-1,3-dien
CH2=CH-CH=CH2
Trùng hợp
Tính chất : tính đàn hồi và độ bền kém cao su thiên nhiên ; khả năng chống mòn cao, chịu uốn gấp tốt ; ít biến dạng.
Ứng dụng : chủ yếu trong sản xuất lốp xe.

## Slide 18
3
CAO SU
Một số cao su tổng hợp
Công thức
Monome ban đầu
Loại phản ứng
điều chế
Cao su buna-N
Buta-1,3-dien
CH2=CH-CH=CH2
Đồng trùng hợp
Tính chất : có tính chống dầu cao
Ứng dụng : dùng trong ứng dụng làm kín, các khớp nối trong các đường ống dẫn khí và hóa chất, bọc trục, băng chuyền, đệm lót,...
(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH-)n
CN
acrilonitrin
CH2=CH-CN

## Slide 19
3
CAO SU
Một số cao su tổng hợp
Công thức
Monome ban đầu
Loại pứ đ.chế
Cao su buna-S
Buta-1,3-dien
CH2=CH-CH=CH2
Đồng trùng hợp
Tính chất : có tính đàn hồi cao ; tính kháng nước cao hơn cao su thiên nhiên.
Ứng dụng : chủ yếu dùng sản xuất lốp xe ô tô.
(-CH2-CH=CH-CH2-CH2-CH-)n
C6H5
Stiren
CH2=CH-C6H5

## Slide 20
3
CAO SU
Một số cao su tổng hợp
Công thức
Monome ban đầu
Loại pứ đ.chế
Cao su isopren
Isopren
trùng hợp
Tính chất : có tính chất tương tự cao su tự nhiên.
Ứng dụng : sử dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực
(-CH2-C=CH-CH2-)n
CH3
CH2=C-CH=CH2
CH3

## Slide 21
VẬT LIỆU POLIME
Củng cố
CHẤT DẺO
P.E
P.V.C
TƠ SỢI
Nilon-6
Lapsan
CAO SU
Cao su buna
P.P
P.S
P.M.M.
Nitron(olon)
Cao su buna-N
Cao su buna-S
Cao su isopren
Nilon-6,6

## Slide 22
VẬT LIỆU POLIME
Bài tập
Khi phân tích cao su thiên nhiên ta được monome nào sau đây ?
A. Buta-1,3-dien. B. isopren. C. Butylen. D. Propilen.
1
Thủy tinh hữu cơ được tổng hợp từ nguyên liệu nào sau đây :
A. Vinyl clorua B. Stiren. C. Metyl metacrylat D. Propilen.
2
Chất nào dưới đây có thể tạo polime điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?
A. C2H5OH. B. CH2=CHCOOH. C. H2NCH2COOH. D. CH2=CHCOOCH3.
3
Poli (metyl metacrylat) và nilon-6 được tạo thành từ các monome tương ứng là
A. CH3-COO-CH=CH2 và H2N-[CH2]5-COOH.
B. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
C. CH2=C(CH3)-COOCH3 và H2N-[CH2]5-COOH.
D. CH2=CH-COOCH3 và H2N-[CH2]6-COOH.
4

## Slide 23
Xác định số mắt xích polime
Bài tập
Một loại polietylen có phân tử khối là 50000. Hệ số trùng hợp của loại polietilen đó xấp xỉ con số nào ?
A. 920. B. 1230. C. 1529. D. 1786.
5
 M=28n = 50000  n = 1785,71
(-CH2-CH2-)n

## Slide 24
Xác định công thức polime
Bài tập
Polime X có phân tử khối M=280.000 đvC và hệ số trùng hợp n = 10.000. X là
A. PE B. PVC C. (-CF2-CF2-)n D. polipropilen
6
 M=X.10000 = 280000  X = 28
(-X-)n
 C2H4

## Slide 25
Xác định lượng polime hình thành
Bài tập
Trùng hợp 5,6 m3 C2H4 (đktc), nếu hiệu suất phản ứng là 90% thì khối lượng polime thu được là
A. 4,3 kg. B. 7,3 kg. C. 5,3 kg. D. 6,3 kg
7
0,25kmol
nC2H4  (-C2H4-)n
mpolime = 0,25.28.90:100
0,25kmol
= 6,3 kg