## Slide 1
Chương I
VẼ KỸ THUẬT CƠ SỞ
Bài 1
Tieâu chuaån trình baøy
baûn veõ kyõ thuaät

## Slide 2: Dàn Bài
Khổ giấy
I
Tỉ lệ
II
Nét Vẽ
III
Chữ viết
IV
Ghi kích thước
V

## Slide 3
A0
I. Các tiêu chuẩn về trình bày bản vẽ
1. Khổ giấy (TCVN 2- 74)
a. Các loại khổ giấy
+ Khổ A0 : Khổ cơ sở có diện tích = 1 m2
+ Các khổ giấy khác chia từ A0
A1
A1
A2
A2
A3
A3
A4
A4
Kích thước
(mm)
Ký hiệu
A0
A1
A2
A3
A4
1189 x 841
841 x 594
594 x 420
420 x 297
297x 210

## Slide 4
b. Trình bày khổ giấy
+ Có 2 loại khung bản vẽ: Đứng _ Ngang
+ Lề trái  Đóng bản vẽ
+ Khung tên ở góc dưới bên phải bản vẽ
210
297
10
10
20
10
210
297
20
10
10
10
+ Khung bản vẽ : Vẽ nét đậm

## Slide 5
Khung tên : Vẽ nét liền đậm
- Kích thước khung tên
Kiểm tra
Thông (30)
1.9.08
GIÁ CHỮ L
Vật liệu
Tỉ lệ
- Nội dung ghi trong khung tên
Người vẽ
140
20
30
20
32
8
8
16
1
2
3
4
5
6
7
SGK trang 19
8
Bài số
9
Thép
10
1:2
11
01.03
12
Trường THPT Nguyễn Tất Thành
Lớp 11B1