## Slide 1
Phần Một
KĨ THUẬT ĐIỆN TỬ

## Slide 2
BÀI 3:
Chương 1
LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
THỰC HÀNH
ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
Mục tiêu:
Nhận biết và phân loại được điện trở, tụ điện, cuộn cảm
Đọc và đo được số liệu kỹ thuật của điện trở, tụ điện, cuộn cảm
Có ý thức thực hiện đúng quy trình và các quy định về an toàn

## Slide 3
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
  Đồng hồ vạn năng: 1 chiếc/1 nhóm
  Các loại điện trở công suất nhỏ, công suất lớn: 5 chiếc/ 1 nhóm
  Các loại tụ điện không cực tính và có cực tính: 5 chiếc/ 1 nhóm
1./ Dụng cụ, vật liệu:

## Slide 4
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
a./ Sử dụng đồng hồ VOM để đo trị số điện trở:
Các loại đồng hồ vạn năng ( VOM ):

## Slide 5
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
a./ Sử dụng đồng hồ VOM để đo trị số điện trở:

## Slide 6
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
a./ Sử dụng đồng hồ VOM để đo trị số điện trở:
  Điều chỉnh thang đo x10 ()
  Chập hai que đo chỉnh kim về 0

## Slide 7
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
a./ Sử dụng đồng hồ VOM để đo trị số điện trở:
  Chạm 2 que đo vào 2 đầu điện trở
  Đọc chỉ số trên vạch chia ()
  Trị số đo = chỉ số đo X thang đo

## Slide 8
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
b./ Sử dụng quy ước vòng màu để đọc giá trị điện trở:
  Điện trở công suất lớn: giá trị ghi trực tiếp trên thân điện trở
  Điện trở công suất nhỏ: giá trị được thể hiện bằng các vòng màu

## Slide 9
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
b./ Sử dụng quy ước vòng màu để đọc giá trị điện trở:

## Slide 10
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
b./ Sử dụng quy ước vòng màu để đọc giá trị điện trở:
Điện trở có bốn vòng màu: đây là loại điện trở thường gặp nhất
Vạch màu thứ nhất: Chỉ giá trị hàng chục trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ hai: Chỉ giá trị hàng đơn vị trong giá trị điện trở
Vạch màu thứ ba: Chỉ hệ số nhân với giá trị số mũ của 10 dùng nhân với giá trị điện trở
Vạch màu thứ 4: Chỉ giá trị sai số của điện trở

## Slide 11
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
I – CHUẨN BỊ:
2./ Kiến thức liên quan:
b./ Sử dụng quy ước vòng màu để đọc giá trị điện trở:
Ví dụ: Điện trở có bốn vòng màu theo thứ tự: nâu, đen, nâu, nhũ kim.
Nâu | Đen | Nâu | Nhũ kim
1 | 0 | 0 (101 ) |  5%
Kết quả: 100  5%
Nâu
Đen
Nhũ kim
Giá trị
Sai số
Nâu
Hệ số

## Slide 12
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – NỘI DUNG VÀ QUY TRÌNH THỰC HÀNH:
Quan sát và phân loại linh kiện
Thực hiện đọc và đo 5 điện trở, điền vào bảng 1
Chọn 3 loại cuộn cảm, điền vào bảng 2
Chọn 2 loại tụ điện (có và không có cực tính) điền vào bảng 3

## Slide 13
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỔNG KẾT:

## Slide 14
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỔNG KẾT:

## Slide 15
Bài 3: THỰC HÀNH ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN – CUỘN CẢM
II – TỔNG KẾT: